## Slide 1: Decentralized Coded Caching Attains Order-Optimal Memory-Rate Tradeoff

## Slide 2: 目录
Introduction
Algorithm
Performance Analysis
Extensions
Discussion

## Slide 3: 1.Introduction

## Slide 4: 1.introduction
Centralized caching scheme的缺点：
Placement phase无法知晓delivery phase中活跃的用户身份和用户数量。
两个phase用户可能存在于不同的网络中，可能与不同的server相连，由于每个server特定的placement分配规则不同，导致无法通过cached scheme对R进行优化。
不适用于不同用户的异步请求。
为了解决上述问题，本文提出了decentralized coded caching scheme

## Slide 5: 1.introduction
和上一篇论文相同的地方：
Caching scheme分为placement phase和delivery phase。
目的都是通过设计placement phase让消息在delivery phase经过链路的最坏开销R最小。
R代表最坏情况下的经过链路传输的大小。
为用户创造simultaneous coded-multicasting opportunities，满足用户同时发出的请求。

## Slide 6: 1.introduction
和上一篇论文不同的地方：
Server不在Placement phase以特定的规则协调每个cache的内容，而是随机分配，意味着不同用户的cache内容是相互独立的。
Delivery phase的传输规则随之改变

## Slide 7: 2. Algorithm

## Slide 8: 2. Algorithm

## Slide 9: 2. Algorithm
典型的例子
考虑N=K=2，W1=A，W2=B
在placement phase，每个用户cache随机获得每个文件的MF/2 bits，也就是说一个文件的每一个bit在一个特定用户的概率就是M/2。
由于placement phase是随机的，对于文件A来说，当F足够大时，根据文件A的每一个bit随机分配到的用户位置不同，可以将文件A分成4个部分A=(, , , )。下标表示该子文件存在于哪些用户的cache里面。
根据大数定理
可以得到

## Slide 10: 2. Algorithm
典型的例子
考虑N=K=2，W1=A，W2=B
在delivery phase，考虑用户1请求A,用户2请求B，考虑第一种procedure，根据算法，第一个循环中s=K=2。
对于s=2，第二个循环中对应的S={1,2}，根据算法，将传输 = , 传输的大小为(M/2)(1-M/2)
对于s=1，第二个循环中对应的S可以是{1}或{2}。对每一个集合S，都要传输一次信息。因此，总共要传输两次，分别是。传输大小为2*(1-M/2)^2
对于用户1，通过链路传输的和和cache里的共同还原A。
对于用户2，通过链路传输的和和cache里的共同还原B。

## Slide 11: 2. Algorithm
Some features：
不用提前知晓delivery phase的用户身份和用户数量。
第一种delivery procedure运用贪心算法。
如果M>1，用第一种delivery procedure。否则用第二种。
在实际运用中，通过用户返回随机种子让server知道每个用户的cache content。

## Slide 12: 3. Performance Analysis

## Slide 13: 3. Performance Analysis
K表示没有cache时的需要传输的大小
1-M/N表示local caching gain
第三个变量表示global caching gain

## Slide 15: 3. Performance Analysis
Comparison with Decentralized Uncoded Caching Scheme
Uncoded scheme 的rate为
Coded scheme的rate为
Small M
Rd可近似表示
Ru斜率为-K/N，Rd的斜率近似为-K^2/2N。在M=0附近，Rd是Ru的K/2倍。当K足够大时，Rd相对于Ru减少的rate更加明显。
考虑K个用户共享K个cache，当M足够小时，Ru=K*(1-KM/N)。对比Rd，可以达到近似的效果。因此 centralized coded caching scheme可以视为其提供了虚拟的共享cache。
Large M
在M=N附近，Rd比Ru小K倍

## Slide 16: 3. Performance Analysis
Comparison with Centralized Coded Caching Scheme
定理2表明不管是centralized还是decentralized，不管是linear caching还是nonlinear caching，最多在本文algorithm提出Rd基础上优化常数因子12。

## Slide 17: 3. Performance Analysis
Comparison with Centralized Coded Caching Scheme
考虑上一篇论文提出的caching scheme所得到的Rc
考虑推论
其中仿真结果可以将其更加严格的表示为
因此本文提出的decentralized scheme和前一篇论文的centralized scheme在性能上是接近的。

## Slide 18: 4. Extensions

## Slide 19: 4. Extensions
Tree Networks
考虑链路uv，在服务端，对每一个s，s∈{1,2,3…K}
对每一个集合S，=s ，传送
在节点u进行过滤，如果节点v的子孙用户存在于S中
则传送该S下的 否则过滤掉此次传送
因此在M>1时，链路uv的rate为
其中Kv表示节点v的子孙用户数量
在M<1时，rate为

## Slide 20: 4. Extensions
Shared Caches
L表示L个用户共享1个cache。1个cache的大小为LMF
定义shared cache(super user)的个数为K/L
在placement phase 分配cache以super user为单位(大小为LMF)
在delivery phase 以每个cache的L个文件请求为一个整体(大小为LF)
此时R可以得到
Small M
从而
Large M

## Slide 21: 4. Extensions
Asynchronous User Requests
在这种情况下，把每个文件分成J份(这里J=4)
在placement phase 把每个子文件当成一个文件。(这里N=12)，运用之前的算法随机分配
在第一个时隙，只有一个用户，运用算法令K={1}
传输(上标省略)
第二个时隙，有两个用户，令K={1,2}
传输
第四个时隙，有三个用户，令K={1,2,3}
传输
J要取适当的值使得延迟较小并且子文件的大小足够大(大数定理)

## Slide 22: 5.Discussion

## Slide 23: 5. Discussion
Connection to Index and Network Coding
Caching Random Linear Combinations is Inefficient
Worst-Case Demands
在无线网络中，如果rate超过了线路的带宽，系统将会中断，用户体验极差。最差的rate是正确的指标。
在有线网络中，rate超过了带宽，造成的影响很小。此时，平均的rate是正确的指标。
Online Coded Caching